Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Лот 6 (км 1650-км1702)

Подрядчик:  Akkord Okan Joint Venture

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Сумма Контракта: 8 802 684 950,55 тенге;

В 2010- 2013 году освоено-  6 251 859 940,53тенге;

Субподрядчики: Субподрядная организация ТОО «Аль Декей» на работы по удалению и переносу существующих коммуникаций и освещению транспортной развязки, дополнительная техника привлечена за счет аренды техники.

Лаборатория.

ПК 711 справа от дороги на территории производственной площадки, оборудована на 97 %

Выполнение графика производства работ  (План на  2013г.)                         30.12.2013 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Вып. в 2010-2012г | План на 2013г | Факт на 2013г | вып.% | Ост (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 1028 | 844,56 | 351,49 | 351,49 | 100% | 0 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 50,5 | 35,3 | 15,2 | 15,2 | 100% | 0 |
| 3 | Основание С-4, км | 50,5 | 30,2 | 20,3 | 20,3 | 100% | 0 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 50,5 | 30 | 20,5 | 20,5 | 100% | 0 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 50,5 | 20,1 | 30,4 | 30,4 | 100% | 0 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 50,5 | 0 | 50,5 | 10,7 | 21,29% | 39,8 |
| 7 | Трубы, шт | 47 | 25 | 22 | 5 | 64% | 17 |
| 8 | Мосты, шт | 9 | 1 | 8 | 1,5 | 28% | 6,5 |

| Заготовка материалов | План на 2013год | Факт на 30.12.2013 | выпол.% | Остаток (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./тонн | 178,6 | 170,22 | 95 | 8,3 |
| 2 | ПГС тыс./тонн | 239,85 | 235,5 | 98 | 4,4 |
| 3 | ЖБИ тыс./тонн | 0,38 | 0,38 | 100 | 0 |

Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2013 год.

| Наименование | Потребность | На декабрь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте 30.12.2013 | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер | 6 | 1 | 5 |
| Экскаватор | 5 | 3 | 2 |
| Погрузчик | 10 | 7 | 3 |
| Катки | 10 | 6 | 4 |
| Автогрейдеры | 6 | 2 | 4 |
| Автосамосвалы | 104 | 34 | 70 |
| Асфальтоукладчик | 5 | 2 | 3 |
| АБЗ | 1 | 1 | 0 |
| ЦБЗ | 1 | 1 | 0 |
| ДРСУ | 1 | 1 | 1 |
| Прочие | 87 | 46 | 41 |
| Итого | 236 | 104 | 133 |

Персонал

Количество персонала 232 чел. иностранный персонал 22 чел. и местный персонал 210 чел.