Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Лот 8 (км 1752 – км 1807)

Подрядчик:  СП «Аккорд Окан»

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»

Сумма Контракта:    15,881 млрд. тенге;

В 2010- 2013году освоено -  15 686 115 785,83тенге;

Субподрядчики:

1.	ТОО «МО-1»  - строительство моста через канал Ширкейли ПК 623+87, L = 89.5 метров

2.	ТОО «СК СтройМост 2010» - строительство мостов ПК 680+83, 690+38, 712+70, 755+25, 900+30. Путепровод 734+80,

3.	ТОО «Алматымостоспецстрой», строительство Моста №1, ПК 570+80,45 ТОО «Центр Энерго Сервис» - Переустройство ВЛ-35КВт, ПК 714+20, ПК 734+28, наружнее освещение км 1806-1807 км и на транспортной развязке п. Ширкейли, ТОО «Феб-строй» дорожные знаки и разметка.

4.	АО  «КРЭК» - перенос линии ВЛ

Лаборатория. Производиться недостающих отбор проб и кернов по всем видам работ их обработка, замеры и испытания в соответствии с техническими спецификациями Контракта. Производиться отбор и контроль за выпуском   бетонных смесей  выпускаемые АБЗ и БСУ, а также производиться контроль качества заготовляемых материалов. Производиться проверка ровности покрытий, и испытания образцов бетона.

Лаборатория оснащена на 95 %.

Выполнение графика производства работ  (План на  2013г.)                  30.12.2013 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Вып. в2010-2012г | План на 2013г. | Факт на 2013г | вып.% | Ост (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 2100,604 | 1474,89 | 395,4 | 395,4 | 100% | 0 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 56,82 | 56,2 | 1 | 0,8 | 81% | 0,2 |
| 3 | Основание С-4, км | 56,82 | 56,1 | 1,1 | 0,9 | 80% | 0,2 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 56,82 | 56,2 | 1 | 0,8 | 81% | 0,2 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 56,82 | 56,0 | 1,2 | 1 | 81% | 0,2 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 57,21 | 14,72 | 42,5 | 42,2 | 99% | 0,3 |
| 7 | Водопропускные трубы, шт. | 59 | 48,8 | 10,2 | 8,01 | 96% | 2,19 |
| 8 | Мосты, шт. | 8 | 5,3 | 2,7 | 0,61 | 74% | 2,09 |

| Заготовка материалов | План на 2013год | Факт на 30.12.2013 | выпол.% | Остаток (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./тонн | 236,4 | 236,4 | 100 | 0 |
| 2 | ПГС тыс./тонн | 124,2 | 124,2 | 100 | 0 |
| 3 | ЖБИ тыс. м3 | 1,46 | 1,5 | 100 | 0 |

Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2013 год.

| Наименование | Потребность | На 30.12.2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте 17.06.2013 | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер | 5 | 2 | 3 |
| Экскаватор | 11 | 5 | 6 |
| Погрузчик | 17 | 4 | 13 |
| Катки | 24 | 9 | 15 |
| Автогрейдеры | 9 | 4 | 5 |
| Автосамосвалы | 98 | 62 | 36 |
| Асфальтоукладчик | 2 | 2 | 0 |
| Фреза | 0 | 1 | 0 |
| Автогудронатор | 1 | 1 | 0 |
| Поливомоечная машина | 8 | 4 | 2 |
| Автокран | 10 | 3 | 7 |
| Легковые | 36 | 34 | 2 |
| Прочие | 24 | 15 | 9 |
| АБЗ | 1 | 1 | 0 |
| ЦБЗ | 1 | 1 | 0 |
| ДРСУ | 1 | 1 | 0 |
| Итого | 248 | 149 | 99 |