Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Актобе-Мартук (0км - 102км)

Начало проекта – Октябрь 2010г

Окончание проекта – Апрель 2013г

Продление за счёт проектного изменения Мост через р.Илек                                                           с подходом км 63-72 – 1 октября 2013г.

Стоимость проекта – 13,989  млрд.тенге

Освоено – 16,454 млрд.тенге

Заявки на изменение проекта – 1, 164 млрд.тенге

Эскалация – 5,026 млрд.тенге (36%)

Основные работы закончены.

Дефекты

Км 94+500-97+500 – замена материала на обочине.

Труба км 91+100 – устройство каменной наброски.

Расчистка русел на трубах.

Исправление геометрии берм под дорожные знаки.

Ресурсы Подрядчика

Персонал:

Подрядчик (турецкая компания) совместно с субподрядчиком Иврус (Казахстан) приняли на работу:

-	до 60 иностранных специалистов

-	до 520 местных специалистов

Установки для всех работников (лагерь, офисный квартиры) находились в г. Актобе и п. Мартук

Оборудование

-	40% оборудований (Подрядчика и Субподрядчика) были новые

-	60% оборудований были бывшего употребления

Установки по обслуживанию оборудования (мастерская, склады, заправочная и сервисная станция) находились в г. Актобе и в п. Мартук.

Основные железобетонные конструкции

км 24+827: Путепровод через железную дорогу [18м+24м+18мпролетов]

км 35+563: Мост[5 пролетовx 18м]

км 65+371: Мост через р.Илек[12 пролетов x 24м]

км 75+072: Путепровод через железную дорогу [18м+24м+18мпролетов]

Общественные вопросы

С июля 2010г по октябрь 2013:

-	Существующая дорога всегда была в рабочем состоянии, местные и международные перевозки никогда не срывались. План Подрядчика по организации дорожного движения был выполнен, и  временная объездная дорога была построена для того, чтобы объехать строящийся участок Подрядчика.

-	Не было зарегистрировано каких-либо несчастных случаев в работе Подрядчика,

Особое внимание  уделили строительству площадок отдыха (вколичестве 4шт) в обслуживании населения, проживающих вдоль дороги. Спланировали и улучшили подъезд к поселкам и к п.Мартук в связи с острой необходимостью было добавлено несколько автобусных павильонов, в общем, получилось 14 остановок.

Обеспечение качества/ Контроль качества

Работы были выполнены на основании международного стандарта согласно ФИДИК 1999 и ГОСТ. Надзор был постоянно вовлечен в ежедневное содействие Подрядчика по реализации их качественных планов, а также методичное последовательное выполнение его внутреннего плана по качеству.