Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Лот 2 (км1330-км1398)

Подрядчик:  Салини Коструттори С.п.А

Инженер:    ИСАН Корпорэйшн совместно с ТОО Жол-Сапа

Сумма Контракта: 10.737 млрд.тг;

В 2010- 2013 году освоено-  8 146 100 618,9 тг;

Задействовано ДМСУ-22АБ субподрядная организация.

Лаборатория.

Лаборатория на Лоте № 2 расположена на ПК1215+67 , лаборатория оборудована.

Выполнение графика производства работ  (План на  2013 г.)                       30.12.2013 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Вып. в 2010-2012 г | План на 2013 год | Факт на 2013г | вып.% | Ост (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3: откосная часть з/п и примыкании | 1961,96 | 833,45 | 277,63 | 176,38 | 64% | 101,22 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 68 | 68 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 3 | Основание С-4, км | 68 | 68 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 68 | 68 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 68 | 68 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 68 | 1,6 | 66,4 | 27,5 | 41% | 38,9 |
| 7 | Мосты, шт | 1 | 0,89 | 0,11 | 0 | 89% | 0,11 |
| 8 | Водопропускные трубы, шт | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 0 |

| Заготовка материалов | План на 2013 год | Факт на 30.12.2013 | вып. % | Ост. (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./тонн | 127 | 86,8 | 68% | 40,2 |
| 2 | ПГС тыс./тонн | 10,63 | 6,9 | 65% | 3,7 |
| №; Наименование ДСТ; Потребность; в работе; Находятся в ремонте; Дополнительная потребность; ; Участок ПК 900 – ПК 1578 ТОО «ДМСУ-22АБ» (Салини); 1; Автогрейдер; 4; 2; 1; 1; 2; Бульдозер; 4; 1; ; 3; 3; Экскаватор; 4; 2; 1; 1; 4; Погрузчики; 5; 2; 2; 1; 5; Катки грунтовые; 6; 2; 3; 1; 6; Катки для асфальта; 6; 4; ; 2; 7; Водовозы; 3; 2; 1; 0; 8; Асфальтоукладчики; 4; 3; ; 1; 9; Фреза; 1; ; ; 1; 10; Автокран; 2; ; 1; 1; 11; Автосамосвалы на технологию; 20; 11; 9; 0; 12; Автосамосвалы На перевозку ДСМ; 10; ; 5; 5; 13; АБЗ; 2; 1; 1; 0; 14; Прочая техника ; 19; 5; 6; 8; Всего; 90; 35; 30; 25; |  |  |  |  |  |

Персонал

Количество персонала в данный момент на 30.12.2013г. - 100 человек