Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Лот 10 (км1877-км1917)

Генподрядчик:   АО «Тодини».

Инженер:      Донгсунг/ Жол сапа.

Сумма Контракта:      10 072 100 284,68 тенге;

В 2010- 2013году освоено:   9 012 562 896,25 тенге

Генподрядчик выполняет следующие виды работ:  – устройство земляного полотна, дорожной одежды, водопропускных труб, строительство моста на км 1878, обустройство дороги;

Субподрядчики:    ТОО «Казсевавтодор» - устройство земляного полотна, дорожной одежды, водопропускные трубы,

ТОО «Строймост - 2010» - Строительство мостов на км 1899,  км 1915 (правая полоса)

ТОО «Кернеу-СМ» - Строительство уличного освещения в п.Байгекум - 100%

Выполнение графика производства работ  (План на  2013г.)

На настоящий период ход работ соотносится к действующему графику работ в следующем количестве:

| №. | Наименование работ | Общая по контракту | Выполнено в 2010-2012гг. | План за 2013г. | Фактически выполнено на 31.12.13. | Фактически выполнено с начала строите-льства (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляное полотно, тыс. (м3) | 1 396,2 | 1 277,6 | 118,6 | 117,50 | 99% |
| 2 | Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси. Н=20 cм, (км) | 81.0 | 63,8 | 17,1 | 17,1 | 100% |
| 3 | Устройство основания из щебня С4, Н=18 cм, (км) | 81.0 | 58,9 | 22,1 | 22,1 | 100% |
| 4 | Высокопористый асфальтобетон для верхнего слоя основания, Н=12 cм, (км) | 81.0 | 54,3 | 26,7 | 26,7 | 100% |
| 5 | Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, Н=10 cм, .(км) | 81.0 | 50,1 | 30,8 | 30,8 | 100% |
| 6 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия, Н=5 см, (км) | 81.0 | 0 | 81 | 32,8 | 40% |
| 7 | Присыпные обочины (км) | 81.0 | 40,5 | 40,5 | 75,0 | 93% |
| 8 | Укрепление обочин (км) | 81.0 | 0 | 81 | 32,0 | 40% |
| 9 | Засыпка разделительной полосы, (км) | 40,5 | 10,9 | 29,6 | 16,4 | 30% |
| 7 | Мосты, (шт) | 3 | 1,71 | 1,29 | 2,5 | 83% |
| 8 | Водопропускные трубы, (шт.) | 25 | 24,5 | 0,5 трубы + укрепление | 0 | 100% |
| 9 | Установка барьерного Ограждения, (п.м.) | 35 685 | 0 | 35 685 | 0 | 0% |
| 10 | Установка дорожных знаков, (шт) | 318 | 0 | 318 | 0 | 0% |

На мосту ПК419,ПК630, ПК793, работы не производятся по причине погодных условий. Возобновление работ запланировано на март 2014г.

Заготовка материала

| Дорожно-строительный материал / | Ед.изм./ | Использовано в 2010-2012г./ | План на 2013 г | Заготовлено на 31.12.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| •Щебень/ (на основание) | тыс.тонн | 200,2 | 82,2 | 80,0 |
| Щебень для асфальта | тыс.тонн | 153,2 | 140,8 | 115,8 |
| •ПГС | тыс.тонн | 494,1 | 104,5 | 104,5 |
| •Отсев | тыс.тонн | 156,6 | 81,3 | 73,59 |
| Целлюлозная добавка для ЩМА | тыс.тонн | 0 | 371 | 149 |
| •ЖБИ | м3 | 2,2 | 0,8 | 0,8 |
| •Цемент | тыс.тонн | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| •Битум | тыс.тонн | 15,9 | 1,2 | 6,86 |
| •Мин.порошок | тыс.тонн | 0 | 9,28 | 4,79 |
| •Криволинейный брус | м | 0 | 35 685 | 0 |
| · Дорожные знаки | шт | 0 | 318 | 318 |
| · Сигнальные столбики | шт | 0 | 2350 | 2350 |

1.	Мобилизация оборудования Лота 10

| № п/п | Оборудование | Лот 10 |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Дорожно-строительные машины | 60 | 20 |
|  | Бульдозер | 3 | 2 |
|  | Экскаватор | 2 | 1 |
|  | Погрузчик | 1 | 2 |
|  | Каток | 9 | 8 |
|  | Грейдер | 2 | 2 |
|  | Самосвал | 35 | 15 |
|  | Асфальтоукладчик | 4 | 3 |
|  | Автокран | 2 | 1 |
|  | Другие | 5 | 5 |
| 2 | Асфальтобетонные заводы | 2 | 2 |
| 4 | Битумная база | 1 | 1 |
| 5 | Железнодорожный тупик | 2 | 1 |
| 6 | Лаборатория | 1 | - |

Примечание : В данный  момент на участке  отсутствует  Лаборатория.