Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Лот 12 (км 1947+00-км 1980+00)

·	протяженность 32 км (4 полосы).

·	Подрядчик:  С.п.А. «Todini Construzioni Generali»

·	Инженер:LTD “Rougton International”

·	Сумма Контракта: 8 449 545 307,77 тенге;

·	В 2010- 2012году освоено-  8 491 906 231,35 тенге;

·	Сумма  работ на 2013год  - 2 240 888 240,4 тенге;

Субподрядчики:

1)	ТОО «Строй мост-2010»- мостовые работы.

Выполнение графика производства работ на 30.12.2013 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в2010-2012г | План на 2013 год | Факт с начала года | выпол.% | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 1159 | 1420,79 | 0 | 0.00 | 100 |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 64 | 64 | 0 | 0.00 | 100 |  |
| 3 | Основание С-4, км | 64 | 64 | 0,46 | 0.46 | 100 |  |
| 4 | Верхний слой основания, км | 64 | 63,9 | 0,1 | 0.1 | 100 |  |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 64 | 63,8 | 0, 2 | 0. 2. | 100 |  |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 64 | 61,5 | 2,5 | 2.5 | 100 |  |
| 7 | Мосты, шт | 4 | 3,96 | 0,04 | 0.04 | 100 |  |
| 8 | Водопропускные трубы, шт | 14 | 13,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |  |

| Заготовка материалов | План на 2013год | Факт на 30.12.2013 | выпол.% | Остаток (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./тонн | 1,5 | 1,5 | 100 | 0 |

Мобилизация

Мобилизовано 21 единиц техники при плане 48 единицы

Персонал

Мобилизовано 36 человек, из них местных – 35 человек, международных –1 человек.

Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2013 год.

| Наименование | Потребность |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер | 1 | 0 |  |
| Экскаватор | 3 | 2 |  |
| Погрузчик | 3 | 3 |  |
| Катки | 2 | 0 |  |
| Автогрейдеры | 3 | 3 |  |
| Автосамосвалы | 25 | 5 |  |
| Асфальтоукладчик | 1 | 0 |  |
| АБЗ | 1 | 1 |  |
| ЦБЗ | 1 | 1 |  |
| ДРСУ | 1 | 1 |  |
| Прочие | 7 | 5 |  |
| Итого | 48 | 21 |  |