РАЗДЕЛ 400 – РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

401 РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.........................................................................................................................2

402 РАЗБОРКА МОСТОВ......................................................................................................................................2

403 РАЗБОРКА ОБСТАНОВКИ ПУТИ...............................................................................................................3

404 РАЗБОРКА КОНЦЕВЫХ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ................................................................................................3

- 401 РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Расчистка территории определяется как расчистка, сбор, разборка удаление и вывоз всей растительности, подземных элементов, конструкций и мусора.

Территории, на которых должна быть проведена расчистка в пределах полосы отвода дороги, расчищаются в соответствии с инструкциями Инженера. На территориях земли для временных работ за пределами полосы отвода дороги, включая площади резервов и карьеров, расчистка проводится по одобрению Инженера.

Расчистка территории проводится с учетом требований защиты окружающей среды Раздела 100 данных спецификаций.

Инженер может выдать распоряжение, чтобы определенные деревья или другие предметы в пределах резерва дороги не удалялись в ходе операций по расчистке. Деревья или другие объекты, непосредственно примыкающие к дороге, постоянно находятся под защитой, если Инженер не отдаст распоряжение по удалению или избирательному спиливанию веток для облегчения Работ.

Все материалы, полученные в результате расчистки территории, утилизируются, таким образом, как это одобрено Инженером.

Все ямы, полученные в результате удаления подземных элементов, заполняются одобренным материалом, уплотненным до 95% до существующего уровня грунта.

- 402 РАЗБОРКА МОСТОВ

Подрядчик разбирает существующие мосты, если указано на чертежах или этого требует Инженер. Материалы, полученные в результате разборки моста, утилизируются таким способом, который одобрен Инженером.

Полная разборка мостов там, где требуется, включает удаление верхних и нижних конструкций до 300 мм ниже существующего уровня грунта или уровня потока воды. Разборка и удаление фундамента и нижних конструкций ниже существующего уровня грунта или уровня воды проводится в соответствии с инструкцией, как необходимо для новых мостовых работ. Подрядчик производит отсыпку, как указано на Чертежах, или как укажет Инженер, до нижнего уровня бетонной подготовки использованием бетона класса 10/20 или выбранного материала отсыпки в соответствии с инструкцией.

Частичная разборка включает удаление элементов пролетного строения, включая балки из сборного железобетона, бетонных тротуаров и бордюров, мостовых опор, перильного ограждения, ограждений для транспорта, деформационных швов, дорожного покрытия и других элементов в том объеме, который представлен на чертежах и графиках, или согласно инструкции Инженера.

Частичная разборка должна производиться таким образом, чтобы избежать повреждения частей конструкции, которые не подлежат разборке.

Подрядчик приводит в порядок существующий грунт и берега водотоков с обеих сторон моста, после разборки моста.

Подрядчик не разбирает ни один мост до тех пор, пока не будут предприняты меры по контролю дорожного движения в соответствии с Разделом 100 данных спецификаций.

Разборка моста проводится с учетом требований Условий Контракта по защите окружающей среды и Раздела 100 данных спецификаций.

Для того, чтобы можно было произвести удаление существующих опор моста, Подрядчик должен будет поднять пролетное строение при помощи домкратов. Подрядчик должен поднять пролетное строение настолько, чтобы можно было удалить существующие опоры и установить новые. Поднятие производится с временных опор, которые должны быть запроектированы Подрядчиком таким образом, чтобы они могли выдержать всю необходимую нагрузку и поддержать стабильность существующего пролетного строения. Временные опоры должны быть спроектированы и построены в соответствии с требованиями к подмостям, как указано в разделе 900 данных спецификаций. Временные опоры должны оставаться на месте до тех пор, пока не будут установлены новые опоры, и на них не будет опущено пролетное строение. Пролетное строение должно подниматься таким способом, который будет одобрен Инженером. Последовательность поддомкрачивания должна быть такой, чтобы гарантировать целостность существующего пролетного строения. Все домкраты должны соответствовать своим целям и должны выдерживать нагрузку достаточную для того, чтобы поддерживать мостовое полотно. Домкраты должны иметь подходящий запирающий механизм. Операции по поднятию не должны начинаться без одобрения Инженера.

- 403 РАЗБОРКА ОБСТАНОВКИ ПУТИ

Подрядчик должен удалить всю обстановку дороги, включая дорожные знаки, ограждения для безопасности транспорта, столбики и фундаменты и пр., если это обусловлено строительством или в соответствии с инструкцией Инженера; произвести обратную засыпку ям уплотненным отобранным подходящим материалом; удалить весь мусор в отвал и либо очистить и сложить в кучу столбики, щиты дорожных знаков и балки для повторного использования или удаления их в мусор.

Подрядчик должен смонтировать все временные заменяемые знаки и ограждения и пр., которые могут потребоваться для того, чтобы обеспечить безопасность для населения до того момента, когда Работы будут завершены и не будут установлены постоянные заменяемые знаки и пр.

- 404 РАЗБОРКА КОНЦЕВЫХ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ

Подрядчик должен разобрать существующие концевые звенья труб, как показано на Чертежах или указано Инженером. Материалы, полученные в результате такой разборки, должны быть утилизированы способом, одобренным Инженером.

Разборка концевых звеньев труб должна включать удаление конструкции до 300мм под существующим уровнем грунта или уровнем водного русла. Если такая разборка потребуется для строительства новой трубы или удлинения существующей трубы, фундамент концевого звена удаляется до 200 мм ниже уровня основания новой трубы или уровня фундамента концевого звена. Подрядчик должен произвести отсыпку, как указано на чертежах или содержится в инструкции Инженера, до нижнего уровня основания трубы/уровня фундамента концевой конструкции бетоном класса 10/20 или отобранным заполнителем, как будет указано.

Подрядчик должен привести в должный вид существующий грунт и откосы насыпи/выемки.

Подрядчик не должен разбирать какую-либо конструкцию и трубу до тех пор, пока не будут предприняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с Разделом 100 данных спецификаций.