Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Лот 8: 1752км-1807км

·	протяженность  14,843 км.

·	Подрядчик: ТОО «АКМ-ПЛАНУМ»

·	Инженер: ТОО «Каздорпроект» в ассоциации со SCOTT WILSON LTD  и Gzamshenproject

·	Дата начала работ : 20 февраля 2012 года

·	Сумма Контракта:  6 577 777 777 тенге;

·	Выплаченный аванс: 1 315 555 555 тенге

·	Освоено в 2012 году – 2 000, 32 млн. тг.

·	Освоено 2013год  - 1 418,668 млн. тг.;

Субподрядчики:

ТОО «Курылыс» - устройство земляного полотна.

ТОО «КОРПОРАЦИЯ БЕРЕКЕ-А»  выполняет работы по строительству 4-х мостов 1 путепровод и земляные работы ПК84-ПК103.

Выполнение графика производства работ на 31.12.2013 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2012г | План на 2013год | Факт с начала года | выпол.% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, насыпь тыс.м3 | 1455,6 | 645,2 | 607,4 | 607,4 | 100 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 28,6 | 7,6 | 21,7 | 27,7 | 100 |
| 3 | Основание ЩПГС С-4, укр. цементом, км | 28,6 | 4,7 | 23,9 | 20,6 | 86 |
| 4 | Покрытие из ц/б смеси 27 см | 28,6 | 0 | 28,6 | 17,7 | 2% |
| 5 | Мосты, шт | 8/100% | 6/70% | 6,3 | 6 | 97 |
| 6 | Водопропускные трубы, шт | 20 | 14 | 8 | 8 | 100 |

Мобилизация оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | План на 2013г. | Факт | Дополнительно необходимо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | 8 | 8 |  |
| 2 | Экскаватор | 8 | 8 |  |
| 3 | Автогрейдер | 9 | 9 |  |
| 4 | Погрузчик | 9 | 9 |  |
| 5 | Каток | 14 | 11 |  |
| 6 | Автосамосвал | 60 | 65 |  |
| 7 | Асфальто/бетоно укладчик | 3/1 | 2/1 |  |
| 8 | Ц.Б.З. | 3 | 3 |  |
| 9 | Прочая техника | 11 | 11 |  |
|  | Всего | 110 | 127 |  |

Мобилизация

Мобилизовано 127 единиц, включая оборудования субподрядчиков, при плане 110 единиц.

Персонал

Количество персонала 420 чел. иностранный персонал 5 чел. и местный персонал 415 чел., включая субподрядные организации.

Справочно: Земляные работы на стадии завершения. Ведутся работы по отделке откосов.

Подстилающий слой по основной дороге на стадии завершения. Материал вывезен на всем протяжении. Ведутся работы по участкам между мостами. На этих участках остаются профилировочные работы.

Основание. На момент 30.12.13 уложено 20,6  км от потребности проекта 28, 6 км. Остаток – 8 км.

Цементобетонное покрытие. Подрядчиком уложено 17,6 км покрытия от потребности 28,6 км. Начаты работы по заделке швов

Мосты и путепроводы. Стадия работ по мостам и путепроводам- 95 % завершения. На четырех мостах остались работы по устройству гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия. Из  трех путепроводов, на двух так же гидроизоляция и покрытие, на одном- ПК 6+21 ведутся работы по устройству мостового полотна.

Водопропускные трубы. На данный момент  Подрядчиком закончен монтаж всех водопропускных труб по проекту- 20 штук. Начаты работы по их укреплению.

Асфальтобетонные работы. Общая потребность- 55 000 тн смеси. Битума БНД 60/90 для изготовления- 2500 тн. Асфальт на развязках и по существующей дороге в с. Темирлан. ТОО «АКМ-ПЛАНУМ» намерен привлечь свои ресурсы.

Водоотводные каналы. ТОО «КБ Строй» ведет работы по поставке и монтажу водоотводных лотков. Установлено 2,0 км лотков из требуемых 9 км.

Освещение. Работы по освещению начаты- стадия новые техусловия.

Обустройство путей и дорожная разметка. Знаки дорожные Подрядчик отработал поставку знаков с ТОО «КАЗДОРЗНАК», г. Караганда. Барьерные ограждения будет предоставлять ТОО «ТД Сталь Цинк»- потребность 44 тыс. п.м.