Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Шымкент-граница Жамбыльской области 593-632 км

Стоимость Контракта: 15 751 627 460,00 тенге;

Подрядчик: Генеральный подрядчик - СП «Dena Rahsaz & Sargin» (Иран/Турция),

Инженер: КНС - Temelsu International Engineering Services Inc, в ассоцифции с ТОО "Consult LTD" (Турция/Казахстан)

Дата начала работ –  Уведомление  о начале  Работ выдано Инженером  27.09.2013 г.

В  2013 году освоено- 782 183,6 тысяч тенге (план на 2013г.-2 009,5 млн. тенге).

Субподрядчики:

- ТОО «Археологическая  экспедиция»  подана на одобрение для работ на археологические раскопки.

Лаборатория.

- Лаборатория  подрядчика еще не функционирует, не прошла аттестацию и поверку приборов, нет    возможности для  испытания ДСМ и контроля над ходом строительства автодорог.

Выполнение графика производства работ

По состоянию 30.12.2013год

| № | Описание работ | Ед. изм. | Всего по контракту | План на 2013год | Факт | выпол.% | Отставание (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | тыс. м3 | 2766,9 | 540,0 | 205,76 | 58,7 | -41,3 |
| 2 | Подстилающий слой | км | 81,0 | 7,0 | 0 | 0 | -100 |
| 3 | Основание из ЩПЦС | км | 80,6 | 7,0 | 0 | 0 | -100 |
| 4 | Покрытие из ц/б смеси | км | 80,6 | - |  |  |  |
| 5 | Мосты | шт. | 3,0 | 0,2 | 0 | 0 | -100 |
| 6 | Путепроводы | шт. | 4,0 | - |  |  |  |
|  | Проезд сельхозтехники | шт. | 2,0 | - |  |  |  |
| 6 | Водопропускные трубы | шт. | 64,0 | 5,0 | 0 | 0 | -100 |

По состоянию 30.12.2013год

| Заготовка материалов | Всего по контракту | План на 2013год | Факт | выпол.% | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./м3 | 483,62 | 180.0 | 43,79 | 72,9 | -27,1 |  |
| 2 | ПГС тыс./м3 | 489,4 | 389.2 | 0.0 | 0.0 | -100 |
| 3 | Цемент тыс./тонн | 147.3 |  |  |  |  |
| 4 | Отсев тыс. м3 | 43.5 |  |  |  |  |
| 5 | Песок тыс. м3 | 105.3 |  |  |  |  |
| 6 | ЖБИ изделия, в том числе, тыс. м3 | 8.1 | 2.84 | 0,117 | 13,9 | -86,1 |
| 7 | Битум, тыс. тн | 13.6 |  |  |  |  |

Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2013 год.

| Наименование | Потребность | На год |
| --- | --- | --- |
|  |  | мобилизовано | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер | 4 | 2 |  |
| Экскаватор | 2 | 2 |  |
| Погрузчик | 7 | 6 |  |
| Катки | 8 | 13 |  |
| Автогрейдеры | 3 | 4 |  |
| Автосамосвалы | 50 | 39 |  |
| Асфальто укладчики | 1 | 1 |  |
| ЦБЗ | 0 | 0 |  |
| Установка для приготовления ЩПЦС | 1 | 0 |  |
| Прочие | 3 | 3 |  |
| Итого | 79 | 70 |  |

Персонал

Количество персонала:  всего198 чел, иностранных работников-  36 чел. и местный персонал -162 чел, включая субподрядные, и аренда техники организации и поставщиков ДСМ.