Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Лот 3 (км 1398-км1498)

Подрядчик:  АО «Салини»

Инженер:     Корпорация ИСАН

Сумма Контракта: 14 468 073 831,20 тенге;

В 2010- 2013 году освоено- 13 284 946 280,78тенге;

Субподрядчики: ТОО СинеМидасСтрой  выполняет работы: устройство земляного полотна, устройство подстилающего слоя, устройство нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из высокопористого а/б, устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого а/б, устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА.

ТОО «Мабекс LTD» выполняет работы по строительству ДЭП.

ТОО «Алматымостспецстрой» выполняет работы по строительству мостов и путепровода.

Лаборатория.

Расположение лаборатории на 1473км вправо по ходу 2,5км, оборудована лаборатория на 100%.

Выполнение графика производства работ  (План на  2013г.)                        30.12.2013 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Вып. в 2010-2012г | План на 2013год | Факт на 2013г | вып.% | Ост (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 1926,03 | 1436,6 | 54,7 | 54,7 | 100% | 0 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 3 | Основание С-4, км | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 100 | 99,5 | 0,5 | 0,5 | 100% | 0 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 100 | 99,5 | 0,5 | 0,5 | 100% | 0 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 100 | 0,6 | 99,4 | 99,4 | 100% | 0 |
| 7 | Мосты, шт | 3 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 100% | 0 |
| 8 | Водопропускные трубы, шт | 40 | 40 | 0 | 0 | 100% | 0 |

| Заготовка материалов | Всего по контракту | План на 2013год | Факт на 30.12.2013 | вып. % | Отст (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./м3 | 862,421 | 232,52 | 232,52 | 100 | 0 |
| 2 | ПГС тыс./м3 | 141,481 | 16,5 | 17,7 | 89 | 1,8 |
| 3 | ЖБИ тыс. м3 | 3,375 | 0,44 | 0,44 | 100 | 0 |

Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2013 год.

| Наименование | Потребность | На 30.12.2013г |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте | Дополнительно необходимо |
|  |  | в работе | на ремонте |  |
| Бульдозер | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Экскаватор | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Погрузчик | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Катки | 15 | 8 | 6 | 1 |
| Автогрейдеры | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Автосамосвалы | 50 | 13 | 7 | 30 |
| Асфальтоукладчик | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Автогудронатор | 1 | 1 |  | 0 |
| Водовозы | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Фреза |  |  |  | 0 |
| Ресайклер |  |  |  | 0 |
| Цементораспределитель |  |  |  | 0 |
| АБЗ | 2 | 2 |  | 0 |
| ЦБЗ |  |  |  | 0 |
| ДРСУ |  |  |  | 0 |
| Прочие | 14 | 11 | 2 | 1 |
| Итого | 104 | 49 | 23 | 32 |