Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Лот 11 (км 1917-км1948)

·	Протяженность 29 км (4 полосы).

·	Подрядчик: Todini Costruzioni Generau

·	Инженер: Roughton International

·	Сумма Контракта:  9 431 788 899,02тенге;

·	В 2010- 2013 году освоено: 9 422 981 744,2тенге;

Субподрядчики:

1.  ТОО «Строй мост 2010» - строительство путепровода и искусственных сооружений.

Выполнение графика производства работ на 30.12.2013 года

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в2010-2012г | План на 2013 год | Факт с начала года | выпол.% | Отставание (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 2161,48 | 2178,4 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 58 | 58 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | Основание С-4, км | 58 | 57,1 | 0,9 | 0,9 | 100 | 0 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 58 | 56,6 | 1,4 | 1,4 | 100 | 0 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 58 | 55,8 | 2,2 | 2,2 | 100 | 0 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 58 | 5 | 53 | 53 | 100 | 0 |
| 7 | Мосты, шт | 2 | 1,85 | 0,15 | 0,1 | 97 | -0,05 |
| 8 | Водопропускные трубы, шт | 36 | 36 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Заготовка материалов | План на 2013год | Факт на 30.12.2013 | выпол.% | Остаток (+,-) |
| 1 | Щебень тыс./тонн | 47,5 | 47,5 | 100 | 0 |
| 2 | ПГС тыс./тонн | 61,1 | 61,1 | 100 | 0 |

Мобилизация

Мобилизовано 56 единицы техники при плане 59 единицы (все оборудование Субподрядчика Казсеватодор)

Персонал

Мобилизовано 280 человек, из них местных – 254 человек, международных – 26 человек.

Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2013 год.

| Наименование | Потребность |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт находятся на объекте | Дополнительно необходимо |
| Бульдозер | 2 | 1 | 1 |
| Экскаватор | 3 | 2 | 1 |
| Погрузчик | 4 | 3 | 1 |
| Катки | 8 | 8 | 0 |
| Автогрейдеры | 2 | 2 | 0 |
| Автосамосвалы | 28 | 28 | 0 |
| Асфальтоукладчик | 3 | 3 | 0 |
| АБЗ | 2 | 2 | 0 |
| ЦБЗ | 1 | 1 | 0 |
| ДРСУ | 1 | 1 |  |
| Прочие | 5 | 5 | 0 |
| Итого | 59 | 56 | 3 |