Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа»

Лот 9 (Kм1837-Km1877)

·	Протяженность  40 км (4 полосы).

·	Подрядчик:  АО «Тодини».

·	Инженер:     Донгсунг

·	Сумма Контракта:      10 027 324 453,70 тенге;

·	В 2010- 2013 году освоено:    11 179 145 144,9 тенге;

Субподрядчики:

1. ТОО «УАД» - устройство земляного полотна, дорожной одежды, площадок отдыха, автобусных остановок.

2.ТОО «Триана ЛТД» - переустройство коммуникаций (ЛЭП, линии связи, ВОЛС)

Выполнение графика производства работ на 30.12.2013

| № | Описание работ | Всего по контракту | Выполнено в 2010-2012г | План на 2013год | Факт с начала года | выпол.% | Отставание(+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы, тыс.м3 | 1 442.97 | 1 555,97 | 12,64 | 12,64 | 100% | 0 |
| 2 | Подстилающий слой, км | 80 | 79,4 | 0,6 | 0,6 | 100% | 0 |
| 3 | Основание С-4, км | 80 | 79,4 | 0,6 | 0,6 | 100% | 0 |
| 4 | Верхний слой основания, км | 80 | 78,9 | 1.1 | 1.1 | 100% | 0 |
| 5 | Нижний слой покрытия, км | 80 | 78 | 2.0 | 2.0 | 100% | 0 |
| 6 | Верхний слой покрытия ЩМА, км | 80 | 52,8 | 27,2 | 27,2 | 100% | 0 |
| 7 | Мосты, шт | 2 | 1.8 | 0,2 | 0,2 | 100% | 0 |
| 8 | Водопропускные трубы, шт | 16 | 16 | - | - | - | - |
| 9 | Присыпные обочины (км) | 80.0 | 74 | 6 | 6 | 100% | 0 |
| 10 | Укрепление обочин (км) | 80.0 | 10 | 70 | 70 | 100% | 0 |
| 11 | Установка барьерного Ограждения, (п.м.) | 40,124 | 14,700 | 25,424 | 25,424 | 100% | 0 |
| 12 | Установка дорожных знаков, (шт) | 259 | 0 | 259 | 259 | 100% | 0 |

| Заготовка материалов | План на 2013год | Факт на 30.12.2013 | выпол.% | Остаток (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень тыс./тонн | 20,2 | 20,2 | 100 | 0 |
| 2 | ПГС тыс./тонн | 1,9 | 1,9 | 100 | 0 |
| 3 | ЖБИ тыс. м3 | 0,003 | 0,003 | 100 | 0 |

Мобилизация

36 единицы оборудования мобилизовано при плане 68 единиц (все оборудование Субподрядчика ТОО УАД)

Персонал мобилизован в количестве 122 человека, из них 122 – местный персонал.

Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2013 год.

| Наименование | Потребность |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | задействовано на объекте | Дополнительно требуется |
| Бульдозер | 1 | 2 | 0 |
| Экскаватор | 1 | 2 | 0 |
| Погрузчик | 1 | 1 | 0 |
| Катки | 9 | 4 | 5 |
| Автогрейдеры | 2 | 1 | 1 |
| Автосамосвалы | 35 | 10 | 25 |
| Асфальтоукладчик | 4 | 2 | 2 |
| АБЗ | 2 | 2 | 0 |
| ЦБЗ | 1 | 1 | 0 |
| Прочие | 12 | 11 | 1 |
| Итого | 68 | 36 | 32 |